8-9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| Условное обозначение | Значение | Условное обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плавкий предохранитель |  | Лампа накаливания |
|  | Пережигаемая перемычка |  | Двухнитевая лампа |
|  | Провод пережигаемой перемычки |  | Мотор |
|  | Переключатель |  | Переменный накопитель Реостат |
|  | Переключатель |  | Катушка индуктивности, соленоид, электромагнитный клапан |
|  | Переключатель (нормального закрытого типа) |  | Реле |
|  | Контактный провод |  |  |
|  | Аккумулятор |  |  |
|  | Диод |  | Разъем |
|  | Электронные компоненты |  | Диод светового излучения |
|  | Резистор |  | Язычковый переключатель |
|  | Акустическая система |  | Конденсатор |
|  | Зуммер |  | Клаксон |
|  | Реле обратного тока |  | Клапан вакуумного выключателя |

8-10

АББРЕВИАТУРЫ

| Аббревиатура | Значение | Аббревиатура | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Ампер | kW | Киловатт |
| ABS | Антиблокировочная тормозная система | LH | Левосторонний |
| ASM | Блок | LWB | Длинная база |
| AC | Переменный ток | M/T | Ручная передача |
| A/C | Кондиционер воздуха | OD | Ускоряющая передача |
| ACC | Оборудование | OPT | Необязательный параметр |
| A/T | Автоматическая трансмиссия | QOS | Быстрый запуск |
| C/B | Реле переменного тока | RH | Правосторонний |
| CSD | Прибор запуска (двигателя) из холодного состояния | RR | Задняя часть |
| DIS | Система прямого зажигания | RWAL | Антиблокировочная тормозная система заднего колеса |
| EBCM | Электронный модуль контроля тормозов | ST | Пуск |
| ECGI | Впрыск бензина с электронным управлением | STD | Стандарт |
| ECM | Электронный модуль контроля | SW | Переключатель |
| ECU | Электронный блок контроля | SWB | Короткая база |
| EFE | Раннее испарение топлива | TCM | Блок контроля передачи |
| 4A/T | 4-хскоростная автоматическая трансмиссия | 3A/T | 3-хскоростная автоматическая передача |
| 4x4 | Привод на четыре колеса | V | Вольт |
| FL | Пережигаемая перемычка | VSV | Клапан вакуумного выключателя |
| FRT | Передняя часть | W | Ватт |
| H/L | Передняя фара | WOT | Широко открытый дроссель |
| IC | Интегральная схема | W/ | с |
| IG | Зажигание | W/O | без |

8-11

Детали для электрической цепи

Провода

Цвет проводов

Изоляция проводов обозначается цветом.

Провода, которые относятся к основному жгуту системы, однотонные. Провода ответвлений цепи системы обозначены цветной полоской. На проводах с полоской используется следующая кодировка, показующая их диаметр и цвета.

Например: 0,5  G / R

0,5 – диаметр провода (0,5 мм)

G – зеленый (основной цвет)

R – красный (цвет полоски)

Для обозначения цвета провода на схеме используются сокращения.

Используйте следующую таблицу.

Кодировка проводов по цвету

| Кодировка цвета | Значение | Кодировка цвета | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Черный | BR | Коричневый |
| W | Белый | LG | Светло-зеленый |
| R | Красный | GR | Серый |
| G | Зеленый | P | Розовый |
| Y | Желтый | LB | Голубой |
| L | Синий | V | фиолетовый |
| O | Оранжевый |  |  |

Различение цепей по основному цвету провода

| Основной цвет | Цепи | Основной цвет | Цепи |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Цепь стартера | Y | Инструментальная цепь |
| W | Зарядная цепь | L,O,BR,LG,GR, P,LB,V | Другие цепи |
| R | Цепь освещения |  |  |
| G | Цепь сигналов |  |  |

8-12

Диаметр провода

Диаметр провода, который используется в цепи, определяют количество тока (сила тока), длина цепи и допустимые перепады напряжения. Приведенные ниже диаметры и значения емкости нагрузки определены АСОП (американской системой оценки проводов(стандарты на диаметр проводов).(Под номинальным размером понимают приблизительную площадь поперечного сечения).

Таблица диаметров провода

| Номинальный размер | Площадь поперечного сечения (мм²) | Наружный диаметр (мм) | Допустимая сила тока (А) | Номер согласно АСОП (перекрестная ссылка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 0,5 0,85 1,25 2 3 5 8 15 20 | 0,372 0,563 0,885 1,287 2,091 3,296 5,227 7,952 13,36 20,61 | 1,8 2,0 2,2 2,5 2,9 3,6 4,4 5,5 7,0 8,2 | 9 12 16 21 28 37,5 53 67 75 97 | 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 |

Плавкий предохранитель, пережигаемая перемычка и реле обратного тока

Плавкий предохранитель

Плавкие предохранители являются самыми распространенными устройствами для защиты электрических цепей, которые используются в электропроводке транспортных средств. Плавкий предохранитель – это отрезок тонкого провода или металлическая полоска в стеклянном или пластиковом футляре. Его устанавливают последовательно с цепью, которую он предохраняет. Когда в цепи происходит перегрузка тока, как например, короткое замыкание заземления, провод или металлическая полоска перегорают, и подача тока прекращается. Это не позволяет току большой силы повредить другие составляющие цепи.

Определите причину перенапряжения до того, как заменить предохранитель.

Заменяемый предохранитель должен быть рассчитан на такую же силу тока, что и перегоревший.

Никогда не заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем, рассчитанным  на другую силу тока.

Это может привести к воспламенению цепи или другим серьезным ее повреждениям. Перегоревший предохранитель очень легко определить.